別表３

災害想定作成例

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番 号 | 災害想定 （被害の具体的事象） | 防火防災安全上の目標設定 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ 建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合，建築構造の大 きな被害は考慮しなくてもよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合，その結果 に基づき構造体の被害を想定する。 | １ | 建物構造の被害を一部確認。柱：１階ピロティの柱にひびが入り小被害あ り。床：現状使用を継続する上での問題なし。 | 在館か建物外への避難の判断を（ ）分以内に下す。 |
|  | ２ | 外壁・窓ガラス・看板の一部が落下し，建物周囲にガラスが散乱する。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
|  | ３ | １階ロビー天井が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | 散乱物による負傷者を出さない。 |
| ２ 建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合し ない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき 機能維持が図られる場合を除き，何らかの機能 停止が生ずることを想定する。 | ４ | エレベーター最寄階到着後に停止。使用不可。閉じ込め事故が２件，４名が 発生した。 | 閉じ込め者を全員救出する。 |
|  | ５ | １・２階間のエスカレーターが停止する。この時間の利用者はいなかったため負傷者無し | 転倒による負傷者を出さない。 |
|  | ６ | 空調・換気設備の配管が欠損する。停電も重なり使用不能になる。 | 冬場のためエアコン復旧を出来るだけ早く行う。ストーブの準備をする。 |
|  | ７ | ボイラ燃料が移動し，停止する。一部重油燃料の漏洩はあったが，着火源 はなく火災には至らなかった。 | 二次災害（火災）の発生防止。 |
| ３ 避難施設等被害 |  |  |  |
| ４ 消防用設備等 |  |  |  |
| ５ 収容物等被害 |  |  |  |
| ６ ライフライン等被害 |  |  |  |
| ７ 派生的に生じる被害 |  |  |  |
| ８ 人的被害 |  |  |  |

災害想定に基づく消防計画作成例（予防的対策事項と応急的対策事項）

| 被害種類と考慮すべき態様 （標準的な付与条件） | 番 号 | 対応行動の具体化 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 応急的対策事項 | 予防的事項 |
| １ 建物等の基本被害 ・新耐震設計基準に適合の場合，建築構造の大 きな被害は考慮しなくてもよいものとする。 ・耐震改修促進法の適用がある場合，その結果 に基づき構造体の被害を想定する。 | １ | 応急判定士や建築技術者により，建物の損壊箇所を目視・確認する。 | 耐震診断，耐震補強工事を行う。 |
|  | ２ | 宿泊客や外部者を建物周囲へ近づけない。 | 立入り禁止措置範囲の事前把握。庇の設置検討。 |
|  | ３ | 宿泊者を近づけない。破損ガラスの片付け清掃。 | 天井・器具・機器の固定，振止め取付。 |
| ２ 建築設備等被害 ・「建築設備耐震設計・施工指針」等に適合し ない部位の損壊や機能停止を想定する。 ・「官庁施設の総合耐震計画基準」等に基づき 機能維持が図られる場合を除き，何らかの機能 停止が生ずることを想定する。 | ４ | 非常用インターホンにより負傷者有無の確認と状況説明を行う。消防隊・ エレベーター会社への連絡。 | エレベーター会社と復旧・救出フローの確認。（誰がどのように行うか） |
|  | ５ | 使用禁止の処置を行う。「停止」表示を行う。 | エスカレーター会社と非常時の運用ルールを事前に確認。 |
|  | ６ | 配管工の手配と修理を行う。 | 設計・施工業者に配管の耐震性を確認。 |
|  | ７ | 燃料の回収作業を行う。 | 可燃物や不要物を納置しない。防火区画の機能確認。 |
| ３ 避難施設等被害 |  |  |  |
| ４ 消防用設備等 |  |  |  |
| ５ 収容物等被害 |  |  |  |
| ６ ライフライン等被害 |  |  |  |
| ７ 派生的に生じる被害 |  |  |  |
| ８ 人的被害 |  |  |  |